ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИБОРА OKO-S (заводская версия ПО 3S4)

ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ

С помощью мобильного телефона необходимо отключить запрос на ввод PIN-кода SIM-карты, которая будет использоваться в приборе. Поскольку устройство использует голосовой звонок, SMS, GPRS то, позвонив с этой SIM-карты в Call-центр оператора мобильной связи, убедитесь, что все эти сервисы или те, которые Вы будете использовать, активированы!!! Узнайте также для этой SIM-карты точку доступа APN в Интернет через GPRS. Узнайте также информацию о размере и условиях тарификации вышеуказанных сервисов, условиях продления строка действия sim-карты, условиях ее блокировки оператором. Проверьте работоспособность вышеуказанных сервисов на телефоне (sms и звонки проверить как исходящие так и входящие). Установку, изъятие  SIM-карты в приборе производить при выключенном питании!!!

ОПИСАНИЕ ВХОДОВ

Вход-1 (i1) – вход с задержкой тревоги от 0 до 90 секунд – к датчику открытия двери. С начальными установками при нарушении входа (обрыв минуса) во время охраны разово предоставляется задержка 30 секунд для снятия охраны, при этом часто моргают внутренний светодиод и светодиод STATE. Если вход не используется, то его необходимо закоротить на минус.

Вход-2 (i2) – вход постановки охраны (подать минус) / снятия охраны (убрать минус) с задержкой от 0 до 90 секунд. С начальными установками постановка на охрану по этому входу происходит с 30 секундной задержкой, при этом внутренний светодиод и светодиод STATE редко моргают. Также можно установить режим работы этого входа в инверсии или по импульсу. Можно сконфигурить вход как «нормальный» (моментальная тревога с сиреной при нарушении в режиме охрана). Если вход, сконфигурированный как «нормальный», не используется, то его необходимо закоротить на минус.

ОПИСАНИЕ ВЫХОДОВ

Выход-1(o1) – светодиод STATE. При охране светодиод горит, без охраны не горит, когда ВСЕ входа-1,-2 в нормальном состоянии (соединены на минус). Если охрана выключена и есть нарушенный вход, то светодиод периодически короткими вспышками показывает номер нарушенного входа-1,-2. Во время задержки постановки на охрану входом-2 светодиод медленно моргает, а во время задержки тревоги при нарушении входа-1 он моргает часто. Возможен режим пользовательского выхода общего назначения.

Выход-2 (o2) – Сирена. В режиме охрана при нарушении входа-1 или входа-2 включается сирена на 1 минуту. Возможна активация сигналов сирены при постановке в охрану - один короткий сигнал, а при снятии – два. Возможен режим пользовательского выхода общего назначения.

ПРИМЕР БЛОК-СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ

НИЖЕ ОПИСАН ПРИМЕР САМОГО ПРОСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА:

датчик СМК (геркон) подсоединить между контактами вход-1 (i1) и “-“. Питание 12В (0.5А) подключить на +12 и -12.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

После подачи внешнего питания внутренний светодиод начнет часто моргать. Необходимо подождать регистрации устройства в сотовой сети около 1 минуты. После регистрации внутренний светодиод будет делать периодические вспышки: одна – хороший уровень принимаемого сигнала, две - средний, три – низкий.

~ 1 ~

МИНИМАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПРИБОРА

Необходимо позвонить на устройство с Вашего мобильного телефона, после чего номер Вашего телефона запишется в энергонезависимую ячейку памяти прибора «Хозяин-1».

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ПРИБОРА

Постановка на охрану по входу-2 происходит с задержкой в 30 секунд. Для этого необходимо подать минус на вход-2. Для снятия охраны необходимо снять минус со входа-2. Постановка на охрану без задержки и снятие охраны производится также и с помощью sms-команд: 123400 снять, 123401 поставить. При постановке на охрану загораются внутренний светодиод и светодиод STATE, а при снятии – гаснут. В режиме охрана при срабатывании датчика на входе-1 устройство будет отсылать sms-сообщение и производить тревожный звонок на Ваш телефонный номер (всего 8 номеров оповещения можно ввести в память прибора). Если во время постановки на охрану было нарушение входа-1, то происходит разово тихий цикл тревожного оповещения.

При нарушении входа-1 разово предоставляется задержка в 30 секунд для снятия охраны, при этом часто моргают внутренний светодиод и светодиод STATE. Если охрану не снять, то далее последует тревожный цикл оповещения (Сирена, sms, звонки) на телефонные номера Хозяев-1…-8. Задержку на оповещение о нарушении входа-1 можно отключить sms-командой. При восстановлении шлейфа происходит разово цикл sms-оповещения на Хозяев-1…-8.

При выкл/вкл 220В (при использовании ББП и резервного аккумулятора), разряде резервного аккумулятора, понижении баланса SIM-карты ниже установленного порога происходит sms-оповещение на номер Хозяина-1. При пересечении установленных пороговых значений внешних датчиков температуры происходит цикл оповещения: sms и звонки на телефонные номера Хозяев-1…-8.

С заводскими настройками установлено автоподнятие трубки на входящий звонок Хозяина, но можно установить управление постановкой на охрану и снятием с охраны с помощью «пустого» звонка (без соединения). При этом каждый входящий звонок любого Хозяина изменяет состояние охраны на противоположенное значение, при этом режиме целесообразно использовать выносной светодиод STATE для понимания того, что именно делает входящий звонок.

При включении передачи данных на веб-сервер все события передаются на него через GPRS.

Телефонные номера Хозяев-1..-8, способ тревожного оповещение (смс, звонок), длина задержки постановки на охрану по входу-2, длина задержки тревоги по входу-1, режим входа-2, настройки GPRS, порог слежения за балансом SIM-карты и другие настройки устанавливаются с помощью sms-команд. Есть возможность работы с использованием конфигуратора.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Кратковременно нажать на кнопку управления и через пару секунд выключить внешнее напряжение питания.

СБРОС В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Выключить устройство. Подать внешнее питание на прибор, при этом необходимо нажать и удерживать кнопку управления на протяжении всей серии коротких «вспышек» внутреннего светодиода (около 5 - 7секунд), после чего  кнопку необходимо отпустить. Внимание! После сброса нужно повторить операцию настроек.

НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ SMS-КОМАНД (с любого телефонного номера)

В начале sms-сообщения содержится секретный код управления 1234, состоящий из четырех символов и который можно изменить. Далее следует код команды и ее параметр (необязательный и это зависит от кода команды). В одном sms-сообщении можно передать несколько команд, которые необходимо разделить запятой (секретный код 1234 только в начале sms). Все sms-команды содержат ТОЛЬКО латинские символы!!!

Список sms-команд и их примеры:

Запись и удаление телефонных номеров

12341NPHONE где N – 1,2,3…8 - запись Хозяина-N в память прибора, PHONE – телефонный номер в международном формате Хозяина-N. Предыдущие номера в памяти прибора запишутся на новые значения. Например, 123411+380671111111,12+380672222222,13+380673333333 - в память прибора запишутся номера телефонов Хозяев-1,-2,-3.

12342N где N – 1,2,3…8 - удаления Хозяина-N из памяти прибора. Например, 123422,23,24 - из памяти прибора удалятся номера Хозяев-2,-3,-4.

Включение/выключение охраны

123400 снятие с охраны.123401 постановка на охрану без задержки.

Запросы на прибор

123402 прибор отошлет sms-ответ о состоянии прибора (охрана, проводные датчики, датчик температуры DS1821, состояние 220В, пользовательские выходы, GSM-уровень).

123403USSD прибор выполнит USSD запрос, ответ сети в латинице пересылается на Хозяина через SMS (в кириллице не работает). Например, 123403*111#   - запрос на Баланс SIM-карты Киевстар, 123403*112#   - запрос на Бонусы SIM-карты Киевстар и др.

123407 команда «Позвони мне». Устройство позвонит на номер отправителя этого сообщения.

123408 прибор отошлет sms-ответ о SoftWare, ID, PASSWORD, GPRS-настройки, HardWare прибора.

123409 прибор отошлет sms-ответ о настройках прибора.

123490 прибор отошлет sms-ответ с информацией от датчиков температуры DS1820 №1,2,3,4,5.

Общие настройки прибора

123430CONFIG команда вкл/выкл sms-оповещения на Хозяев, CONFIG – 8 символов: «0» (выкл) или «1» (вкл) настроек, начиная с Хозяина-1 и заканчивая Хозяином-8. Например, 12343011110000 – включить смс-оповещение для Хозяев-1,-2,-3,-4 и выключить для Хозяев-5,-6,-7,-8. С заводскими настройками все включено 12343011111111.

123431CONFIG команда вкл/выкл тревожного звонка на Хозяев, CONFIG – 8 символов: «0» (выкл) или «1» (вкл) настроек, начиная с Хозяина-1 и заканчивая Хозяином-8. Например, 12343111001100 – включить тревожный звонок для Хозяев-1,-2,-5,-6 и выключить для Хозяев-3,-4,-7,-8. С заводскими настройками все включено 12343111111111.

123432CONFIG команда вкл/выкл автоподнятие для Хозяев, CONFIG – 8 символов: «0» (выкл) или «1» (вкл) настроек, начиная с Хозяина-1 и заканчивая Хозяином-8. Например, 12343200001111 – включить автоподнятие для Хозяев-5,-6,-7,-8 и выключить для Хозяев-1,-2,-3,-4. С заводскими настройками все включено 12343211111111. С выключенным автоподнятием при входящем звонке Хозяина происходит отбой и изменение состояния охраны на противоположенное. Постановка в охрану происходит без задержки.

123433CODE команда смены секретного кода sms-управления устройством, где 1234 – старый секретный код (заводской), CODE – новый секретный код от 0000 до 9999. Например, 1234330000 запишется новый код 0000, 1234334321 запишется новый код 4321.

123434ZF команда установки порога Баланса SIM-карты прибора, где ZF - порог от 00 до 99 единиц, 00 – выключено (заводское значение), а 99 это 1000 единиц. USSD-запрос на Баланс устанавливается sms-командой 123435USSD и выполняется один раз каждые сутки (анализируется ответ оператора в латинице). При балансе ниже установленного порога результат запроса разово отсылается через sms на Хозяина-1. Например, 12343405 установка порога в 5 единиц (5 гривен для украинских операторов связи), 12343410 установка порога в 10 единиц.

123435USSD записать в память прибора USSD запрос, который будет использоваться при автоматическом слежении за балансом SIM-карты. Например, 123435*111# - ussd-код Баланса SIM-карты Киевстар (заводское значение). 123435*101# - ussd-код Баланса SIM-карты МТС.

123436N установить задержку постановки на охрану входом-2, где N – от 0 до 9. Цена единицы около 10 секунд. Заводское значение 3. Например, 1234360 выключить задержку,  1234369 установить задержку 90 секунд.

123436* установить режим входа-2 как «нормальный» (моментальная тревога с сиреной при нарушении в режиме охрана).

123436# установить режим входа-2 как вход для постановки/снятия охраны. Заводское значение.

123437N установить задержку тревоги для входа-1, где N – от 0 до 9. Цена единицы около 10 секунд. Заводское значение 3. Например, 1234370 выключить задержку,  1234376 установить задержку 60 секунд.

12344NTEXT установить текст sms-оповещения, где N - 0,1,2,9 (вкл.220В, вход-1,-2 норма, вкл. охраны). TEXT – текст в латинице до 19 символов на вход. Например, 123440220V OK,41VXOD1 OK,49OXPAHA ON

12345NTEXT установить текст sms-оповещения, где N - 0,1,2,9 (выкл. 220В, вход-1,-2 нарушен, выкл. охраны). TEXT – текст в латинице до 19 символов на вход (для входа-2 всего 14 символов !!!). Например, 123450220V NO,52VXOD2 NO,59OXPAHA OFF

~ 2 ~

123478N задать режим работы входа-2 (постановка/снятие охраны). N=0 (заводское значение) – это «подача минуса для постановки на охрану, снятие минуса для снятие с охраны», N=1 (инверсия режима) – это «снятие минуса для постановки на охрану, подача минуса для снятие с охраны», N=2 (импульсный режима) – это первый импульс ставит охрану, второй снимает и т.д. (смена состояния происходит по фронту в минус входящего импульса). Пример, 1234782

1234790 выключить sms-оповещение на Хозяина-1 при постановке/снятии охраны любым способом (заводское значение).

1234791 включить sms-оповещение на Хозяина-1 при постановке/снятии охраны любым способом.

1234792 выключить sms-оповещение на Хозяина-1 при вкл/выкл.220В.

1234793 включить sms-оповещение на Хозяина-1 при вкл/выкл.220В (заводское значение).

1234796 выключить сигналы сирены при постановке/снятии охраны (заводское значение).

1234797 включить сигналы сирены при постановке (один короткий сигнал) /снятии (два коротких сигнала) охраны.

123479* включить режим циклического звонка на Хозяина-1 при нарушенном входе-1.

123479# выключить режим циклического звонка на Хозяина-1 при нарушенном входе-1 (заводское значение).

Настройки выходов

12340*Nabc где N-номер выхода (значения 1,2), abc – режим выхода (значения от 000 до 255). Значение 000 – начальное значение (выключен пользовательский режим выхода). Значения от 001 до 254 установка пользовательского импульсного режима. Цена одной единицы импульса около 5 секунд (то есть при значении 120 будет импульс длиной около 120*5=600 секунд=10 минут). Значение 255 – это пользовательский бистабильный режим выхода (включение и выключение пользователем). Например, установить выходы-1,2 в пользовательский бистабильный режим  12340*1255,0*2255 . Управление выходами в пользовательском режиме происходит через смс-команды 1234*#19 и 1234*#10, 1234*#29 и 1234*#20.

Включение/выключение выходов

1234*#19 и 1234*#10 включить / выключить выход1 на приемнике беспроводных датчиков и радиорозетку 1 (канал А)  и выход о1, если он в режиме пользовательского назначения

1234*#29 и 1234*#20 включить / выключить выход2 на приемнике беспроводных датчиков и радиорозетку 2 (канал В) и выход о2, если он в режиме пользовательского назначения

1234*#39 и 1234*#30 включить / выключить выход3 на приемнике беспроводных датчиков и радиорозетку 3 (канал С)

1234*#49 и 1234*#40 включить / выключить выход4 на приемнике беспроводных датчиков и радиорозетку 4 (канал D)

1234*#59 и 1234*#50 включить / выключить  радиорозетку 5 (канал E)

Настройки температурных датчиков

123461TEM установить пороговое значение температуры Тмин внешнего датчика DS1821, при переходе которой происходит sms-оповещение на Хозяина-1, TEM – значение температуры  от внешнего датчика, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение 5˚С (005). Пример, 123461010 установить Тмин=10˚С, 123461-05 установить Тмин=-5˚С. Диапазон -55 … 125.

123462TEM установить пороговое значение Тмакс температуры внешнего датчика DS1821, при переходе которой происходит sms-оповещение на Хозяина-1, TEM – значение температуры от внешнего датчика, например, 040, -07, 005, 065 (три символа!!!). Заводское значение 40˚С (040). Пример, 123462030 установить Тмакс=30˚С, 123462009 установить Тмакс=9˚С. Диапазон -55 … 125.

12346#1TEM вкл/выкл режим термостабилизации для радиорозетки 5 по датчику DS1820, установить температуру стабилизации Tn. Если температура внешнего датчика DS1820 номер 5 становится ниже данного значения, то радиорозетка 5  включается, если температура становится выше данного значения (на протяжении 3 минут и более), то радиорозетка 5  выключается. TEM – значение температуры  стабилизации, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение -99 (выключен режим термостабилизации). Пример, 12346#1023 установить Tn=23˚С, 12346#1008 установить Tn=8˚С. Диапазон значений -55 … 125. 12346#1-99 выключить режим.

12349NTEXT установить текст sms для внешнего датчика температуры DS1820 номер N (N - 1,2,3,4,5). TEXT – пользовательский текст в латинице до 10 символов. Например, 123491KUHNIA,92TUALET,93KOTEL,94SPALNIA

12349*NTEM установить пороговое значение температуры Тмин внешнего датчика DS1820 номер N (N=1,2,3,4,5), при переходе которой происходит sms-оповещение на Хозяина-1, TEM – значение температуры  от внешнего датчика, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение для всех датчиков 5˚С (005). Пример, 12349*1010,9*2-05 установить для датчика №1 Тмин=10˚С, а для датчика №2 Тмин=-5˚С. Диапазон -55 … 125.

12349#NTEM установить пороговое значение температуры Тмакс внешнего датчика DS1820 номер N (N=1,2,3,4,5), при переходе которой происходит sms-оповещение на Хозяина-1, TEM – значение температуры  от внешнего датчика, например, 025, 060, 120 (три символа!!!). Заводское значение для всех датчиков 40˚С (040). Пример, 12349#4035,9#5100 установить для датчика №4 Тмакс=35˚С, а для датчика №5 Тмакс=100˚С. Диапазон -55 … 125.

1234*#91 записать в память прибора код внешнего датчика температуры DS1820 №1

1234*#92 записать в память прибора код внешнего датчика температуры DS1820 №2

1234*#93 записать в память прибора код внешнего датчика температуры DS1820 №3

1234*#94 записать в память прибора код внешнего датчика температуры DS1820 №4

1234*#95 записать в память прибора код внешнего датчика температуры DS1820 №5

Настройки беспроводных радиодатчиков

12348*NTEXT установить текст sms для всех беспроводных датчиков радиозоны номер N (N - 1,2,3,4). TEXT – пользовательский текст в латинице до 10 символов. Например, 12348*1Koridor,8*2Komnata,8*3Spalnia

12348#31CONFIG команда вкл/выкл контроль тестового сигнала от беспроводных датчиков соответствующей радиозоны, CONFIG – 4 символа: «0» (выключить контроль) или «1» (включить). Начинается с радиозоны-1 и заканчивается радиозоной-4. Например, 12348#310111 – выключить контроль тестового сигнала от датчиков радиозоны-1, а для остальных радиозон - включено. С заводскими настройками все выключено 12348#310000.

1234*60rf обновить внутреннее ПО приемника RF-4R через GPRS на последнюю версию. Предварительно необходимо установить точку доступа APN в Интернет через GPRS для SIM-карты прибора  с помощью sms-команды типа 123463APN

Настройки для радиопередатчика

123476CODE команда установки кода радиопередатчика с амплитудной модуляцией (ASK) на 433МГц (например:YF-ТХ01, RT5-433) для управления радиорозетками типа Expert FHT-6868, FHT-7901. Код передатчика должен соответствовать коду розетки – это переключатели 1 - 5 (ON=1, OFF=0). Например, 12347600111 – установить код 00111. Заводское значение кода передатчика 00000 (переключатели 1-5 розетки в положении OFF).

Беспроводная сирена

При использовании радиопередатчика с амплитудной модуляцией (ASK) на 433МГц (например:YF-ТХ01, RT5-433) есть возможность управления беспроводной сиреной ОКО. Для этого необходимо, согласно инструкции к беспроводной сирене, перевести ее в режим записи датчиков, а на прибор отправить смс 123400, после чего код прибора запишется в память беспроводной сирены.

Настройки GPRS

123463APN установить точку доступа APN к Интернет через GPRS для SIM-карты прибора. Заводское значение internet. Например 123463www.kyivstar.net – прописать точку доступа для SIM-карты Киевстар-контракт.

123464IP установить IP сервера. Заводское значение 77.120.122.83 – веб-сервер око. Например, 12346477.120.122.83

123465PORT установить PORT сервера. Заводское значение 80. Например, 12346580

123467ZF команда установки интервала передачи данных на веб-сервер через GPRS, где ZF - от 00 до 99 минут. Заводское значение 00 минут. Например, 12346760 – период передачи 60 минут.

123468 включить передачу через GPRS на сервер. 123469 выключить передачу через GPRS на сервер.

123470 разовый запрос на передачу данных через GPRS на сервер.

~ 3 ~

Обновление прошивки прибора через GPRS

123460us обновить внутреннее ПО прибора через GPRS на последнюю текущую заводскую версию. Предварительно необходимо установить точку доступа APN в Интернет через GPRS для SIM-карты прибора  с помощью sms-команды типа 123463APN

Сброс настроек в начальное значение

IMEI где IMEI – IMEI gsm-модуля вашего прибора. sms должна содержать только IMEI прибора!!!

ПРИМЕРЫ SMS-СООБЩЕНИЙ ОТ ПРИБОРА

Пример ответа на sms-запрос 123402

OHRANA OFF			состояние охраны, текст меняется с помощью sms  123449TEXT и  123459TEXT

ZONA-1 NORMA			состояние входа-1, текст меняется с помощью sms  123441TEXT и  123451TEXT

220V ON				состояние 220В, текст меняется с помощью sms  123440TEXT и  123450TEXT

T:+23C, min:+ 5C, max:+40C	температура DS1821, пороги; изменяются с помощью sms  123461TEM и  123462TEM

OUT2 ON			состояние выхода-о2, если он настроен как пользовательский (sms 12340*Nabc) .

GSM:VYSOKIJ			уровень GSM-сигнала: высокий, средний, низкий

RF-4R:0000,V02	состояние дополнительных пользовательских выходов на плате приемника RF-4R, начиная с 1 по 4: 1 – включен, 0 – выключен, V02 –версия ПО приемника

Пример ответа на sms-запрос 123490

1DATCHIK Т:+23C(min:+ 5,max:+40) 		температура, пороговые значения оповещения датчика температуры DS1820 №1

2DATCHIK Т:+25C(min:+ 5,max:+40) 		температура, пороговые значения оповещения датчика температуры DS1820 №2

3DATCHIK Т:+28C(min:+ 5,max:+40) 		температура, пороговые значения оповещения датчика температуры DS1820 №3

4DATCHIK Т:+45C(min:+ 5,max:+40) 		температура, пороговые значения оповещения датчика температуры DS1820 №4

5DATCHIK Т:+22C(min:+ 5,Tn:+20,max:+40) 	температура, точка стабилизации, пороговые значения оповещения датчика температуры DS1820 №5

Пример SMS-сообщения при нарушении и восстановлении входа-1

ZONA-1 TREVOGA		состояние вход-1 нарушено - текст меняется с помощью sms  123451TEXT

ZONA-1 NORMA			состояние вход-1 норма - текст меняется с помощью sms  123441TEXT

Пример SMS-сообщения при нарушении входа-1

ZONA-1 TREVOGA		состояние вход-1 нарушено - текст меняется с помощью sms  123451TEXT

Пример SMS-сообщения при разряде аккумулятора питания прибора

RAZRJAD AKKUMULJAT. 11.1V	где 11.1В – напряжение АКБ

Примеры SMS-сообщений от беспроводных датчиков

1: SPALNIA NARUSHENIE			сигнал тревоги датчика радиозоны-1

2: DVER RAZRIAD BATTAREYKI	сигнал разряда питания датчика радиозоны-1. Заменить батареи питания датчика!

2: DVERI VSKRYTIE DATCHIKA		сигнал вскрытия датчика радиозоны-2

4: 4RADIO NET TESTOVOGO SIGNALA	отсутствует периодический тестовый сигнал от датчика радиозоны-4. Необходимо проверить наличие датчика, работоспособность его элементов питания, проверить качество приема датчика по индикатору SYS на приемнике

2: DVERI NARUSHENIE			сигнал тревоги датчика радиозоны-2

2: DVERI VOSSTANOVLENIE	сигнал восстановления датчика открытия радиозоны-2

3: 3RADIO PANIKA		сигнал «паника» (нажата красная кнопка) брелока радиозоны-3

Пример ответа на sms-запрос 123409 (настройки прибора)

1234			секретный код sms-управления, меняется с помощью sms  123433CODE

1:+380671111111		телефон Хозяин-1, меняется с помощью sms  123411PHONE, стирается 123421

2:+380672222222		телефон Хозяин-2, меняется с помощью sms  123412PHONE, стирается 123422

3:+380673333333		телефон Хозяин-3, меняется с помощью sms  123413PHONE, стирается 123423

4:			телефон Хозяин-4, меняется с помощью sms  123414PHONE, стирается 123424

5:			телефон Хозяин-5, меняется с помощью sms  123415PHONE, стирается 123425

6:			телефон Хозяин-6, меняется с помощью sms  123416PHONE, стирается 123426

7:			телефон Хозяин-7, меняется с помощью sms  123417PHONE, стирается 123427

8:			телефон Хозяин-8, меняется с помощью sms  123418PHONE, стирается 123428

S:11000000		включено sms-оповещение на Хозяина-1,-2, меняется с помощью sms  123430CONFIG

С:01100000		включено оповещение звонком на Хозяина-2,-3, меняется с помощью sms  123431CONFIG

A:10000000		включено автоподнятие трубки для Хозяина-1, меняется с помощью sms  123432CONFIG

350036	первая цифра - задержка постановки на охрану входом-2 (30 сек), вторая цифра - задержка тревоги на вход-1 (50 сек), меняются с помощью sms  123436N и 123437N. Третья цифра - режим работы входа-2 (устанавливается с помощью sms 123478N). Четвертая цифра – sms-оповещение на Хозяина-1 при пост/снятии охраны (1234790 и 1234791). Пятая цифра - sms-оповещение на Хозяина-1 при вкл/выкл 220В (1234792 и 1234793). Шестая цифра – сигналы сирены при пост/снятии охраны (1234796 и 1234797). Также в самом начале будет символ *, если включен режим циклического звонка на Хозяина-1 при нарушенном входе-1 (123479* и 123479#)

T:1011			контроль тестовых сигналов радиозоны-2 выключен, меняется с помощью sms  12348#31CONFIG

o1:005			режим выхода-о1, см. sms типа 12340*1abc

o2:000			режим выхода-о2, см. sms типа 12340*2abc

Пример ответа на sms-запрос 123408

3S4-IP				версия прошивки прибора (IP-признак возможности обновления ПО прибора через GPRS)

ID:UD012207001377420		код прибора для его регистрации на веб-сервере ОКО

GPRS ON			GPRS передача на веб-сервер ON – вкл (sms 123468), OFF-выкл (sms 123469)

APN:www.ab.kyivstar.net		APN SIM-карты прибора, устанавливается sms типа 123463APN

IP:77.120.122.83			IP сервера приема данных, устанавливается sms типа 123464IP

PORT:80				PORT сервера приема данных, устанавливается sms типа 123465PORT

PERIOD:60	интервал в минутах периодической передачи данных на сервер, устанавливается sms типа 123467ZF

HW:SIMCOM_SIM900		тип GSM-модуля (служебная информация)

Revision:1137B06			прошивка GSM-модуля (служебная информация)

ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

К прибору можно подсоединить на разъем Х8 один безадресный датчик температуры DS1821 (не имеет внутреннего кода) и до пяти адресных датчиков типа DS1820 (у каждого датчика свой уникальный внутренний код). Адресные датчики DS1820 необходимо предварительно ввести в память прибора. Для этого необходимо по очереди подсоединять на разъем ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ датчику DS1820 и вводить их в память прибора путем отправки соответствующей смс-команды: 1234*#91, 1234*#92, 1234*#93, 1234*#94, 1234*#95.

~ 4 ~

Далее все введенные в память датчики DS1820 и DS1821 можно подсоединить к прибору. С помощью sms-команды типа 12349NTEXT можно задать пользовательский текст sms для каждого из адресных датчиков DS1820. Все датчики соединяются паралельно к одной трехпроводной линии (А НЕ «ЗВЕЗДОЙ») – в начале линии самый ближний датчик, а в конце – самый дальний.

УПРАВЛЕНИЕ РАДИОРОЗЕТКАМИ

К прибору можно подсоединить внешний ASK передатчик на 433МГц (например:YF-ТХ01, RT5-433) для управления радиорозетками типа Expert light FHT-6868 (всего пять штук). Код во всех радиорозетках выставляется переключателями 1-5 и должен соответствовать передающему коду от прибора, который меняется sms-командой типа 123476CODE. С помощью переключателей 6-10 в розетках устанавливается ее порядковый номер с 1 по 5. Включение и выключение розеток производится с помощью соответствующей смс-команды: 1234*#19  и  1234*#10, 1234*#29 и 1234*#20, 1234*#39 и 1234*#30, 1234*#49 и 1234*#40, 1234*#59 и 1234*#50.

БЕСПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ, БРЕЛКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВЫХОДЫ

К прибору на разъем Х4 можно подсоединить внешний приемник беспроводных датчиков RF-4R, что дает возможность раздельного контроля 4-радиозон (всего до 60 беспроводных датчиков/брелоков ОКО  можно привязать к приемнику на эти 4 радиозоны) и управления дополнительными пользовательскими релейными выходами (4 штуки),  а также осуществлять постановку/снятие охраны,  сигнал «тревожная кнопка» с помощью брелоков RF-OT. «Привязка» датчиков и брелоков к приемнику осуществляется согласно инструкции к приемнику. Все 4 релейные выходы приемника можно использовать для включения / выключения пользовательских внешних устройств, управление которыми осуществляется с помощью смс-команд: 1234*#19  и  1234*#10, 1234*#29 и 1234*#20, 1234*#39 и 1234*#30, 1234*#49 и 1234*#40.

WEB-МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТА

Устройство поддерживает передачу данных о событиях на объекте через GPRS на веб-сервер ОКО www.server.oko.tm, где необходимо пройти процедуру регистрации пользователя. Просмотр осуществляется на ПК с помощью web-браузера (например, Internet Explorer, Opera). Размер передаваемых данных для одной точки составляет до 1кБ, но округление трафика и его тарификация производятся оператором согласно тарифного плана SIM-карты прибора. Внимание! Необходимо с помощью sms-команды на устройство прописать точку доступа Internet GPRS  SIM-карты прибора. Например, 123463www.kyivstar.net – прописать точку доступа для SIM-карты Киевстар-контракт (заводское значение internet). Для включения передачи данных необходимо отослать на прибор sms 123468, а для выключения 123469. Для добавления нового объекта на веб-сервере пользователю необходимо в поле «Код устройства» ввести код из 17 символов UDIMEI, где IMEI – IMEI gsm-модуля (например, UD012207001377420), который можно получить в ответ на sms-команду 123408. При включенной передаче данных прибор передает данные о своем состоянии с заданной периодичностью (устанавливается sms типа 123467ZF), а также при постановке/снятии охраны, при тревоге, проверке баланса, поступлении импульсов, рестарт и др. Разово передаются данные на сервер по sms-команде 123470. Пример одной sms-команды, которая устанавливает в приборе APN для SIM-карты Киевстар (предоплаченный сервис), интервал передачи 5 минут и включает передачу данных на сервер 123463www.ab.kyivstar.net,6705,68

ОБНОВЛЕНИЕ ПО (программного обеспечения) ПРИБОРА

Начиная с версии прошивки 1S1, для обновления внутреннего ПО прибора на последнюю текущую версию необходимо отправить на прибор sms типа 123463APN,60us,  где APN – точка доступа в Интернет через GPRS для SIM-карты, установленной в прибор. Например, для SIM-карты Киевстар-контракт 123463www.kyivstar.net,60us. Если APN предварительно уже установлен (заводское значение internet), то достаточно отослать sms 123460us. Прибор через GPRS соединяется с веб-сервером око, процесс обновления ПО длится пару минут, объем получаемых данных около 70кБ. Питание прибора должно присутствовать на протяжении процесса обновления ПО. В приборе также есть возможность удаленного обновления ПО через модемное соединение CSD, а также удаленное конфигурирование прибора через GPRS – см. информацию на www.oko.tm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

Напряжение питания	+7В...+18В

Ток потребления при номинальном напряжении питания 12В

в режиме ожидания	до 20мА

в режиме соединения	до 200мА

Количество входов (внутри подтянуты на +3.7В через резистор 10кОм) 	2 шт.

Типы подключаемых датчиков 	контактные, логические

Максимальное напряжение, подаваемое на входы контроля	не более 30 В

Внутренне сопротивление входов контроля	около 10 кОм

Количество выходов управления типа ОК (выдает минус)	2 шт.

Максимальное коммутируемое постоянное напряжение выхода	30 В

Максимальный ток нагрузки выхода	0.5А

Максимальный суммарный ток нагрузки по всем выходам одновременно	1А

Рабочий температурный диапазон  прибора 	от -30oC до +80oC

Автоматическое выключение GSM-модуля (850/900/1800/1900 МГц) 	ниже -40oC, выше +85oC

Габаритные размеры устройства (ДхШхВ)	68х50х20 мм

Ограничение ответственности

Производитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берёт на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождение радиосигнала и т.д. Также производитель не несёт ответственности за любой ущерб, полученный от использования системы, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование системы возлагается на пользователя.

Гарантийные обязательства

Производитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту устройства в течение 1 года с момента продажи при отсутствии:

- механических повреждений,

- повреждений, вызванных попаданием внутрь корпуса устройства влаги и грязи,

- электрических повреждений (пробой высоковольтным разрядом, неправильный монтаж устройства, приведший к электрическому повреждению компонентов).

Производитель осуществляет бесплатный гарантийный ремонт или замену устройства на аналогичное по своему усмотрению.

Положение ограниченной гарантии в полном объеме представлено на странице http://oko.plys.kiev.ua/warranty.htm

~ 5 ~

Адрес производителя:

Украина, г. Киев, ул. Полковника Шутова, 9А, офис 120

Контактный телефон: +38-044-331-68-74

Сайт: www.oko.tm

# Text boxes

Внешний радиопередатчик с амплитудной модуляцией (ASK) на 433МГц (например:YF-ТХ01, RT5-433) для управления радиорозетками типа Expert FHT-6868, FHT-7901,  беспроводной сиреной ОКО

СИРЕНА

-

+

СМК

220В

RELAY

+

-

NC

NO

C

STATE

2k

-

i1

i2

i3

i4

o1

o2

o3

+ 12 -

-

CPU

SIM-карта

X2

B1

AO1

X5

X8

X1

X4

X7

внутренний светодиод

кнопка управления

площадка для SMA-разъема

ББП

АКБ 12В

+

1А

-

+

Внешние датчики температуры DS1821-1шт. и DS1820 (DS18S20, DS18B20)-5шт.

«-» питания

D данные

«+» питания для датчиков Т и передатчика

GSM-антенна

корпус

Линейный аудио-выход >

«-» питания

D данные

Приемник беспроводных датчиков RF-4R (версия ПО 02 и выше). Привязка беспроводных датчиков согласно инструкции к приемнику

Реле Сирены

12В

ВКЛ/ВЫКЛ ОХРАНЫ